## Slide 1
Cambios en los procesos de tratamiento
Retos normativos del sector en el “ciclo integral” del saneamiento de las aguas residuales
Centro de Estudios Hidrográficos

## Slide 2
1.
Contexto de estudios de D. TARU

## Slide 3
  Características:
  Establecimiento de unos únicos costes consensuados a nivel sectorial
  Recomendaciones sectoriales soluciones tecnológicas
  Muy buena respuesta del sector (AGA-AEAS y otros)
  Se evalúan las modificaciones más importantes en:
  Pequeñas poblaciones
  Eliminación de nutrientes
  Neutralidad energética
  Recuperación P en lodos
  Eliminación de MC
  Gestión de pluviales
Estudios de D. TARU (AGA-AEAS)
Centro de Estudios Hidrográficos
  GT Costes D. TARU

## Slide 4
2.
Contexto cambio tecnológico por retos normativos

## Slide 5
Retos normativos
Centro de Estudios Hidrográficos
    Objetivos adicionales
    Sistemas interdependientes adicionales
    Modelo de gestión todavía más relevante
    EDAR ya construidas
    General : Directiva TARU
    Reutilización : Reglamento UE 2020/741 y RD 1085/2024
    Pluviales : RDPH
    Lodos y reutilización : RD 840/2024, normas para la nutrición sostenible en suelos agrarios
Aspectos a destacar respecto a marco tradicional

## Slide 6
Aspectos relevantes en marco tradicional
Centro de Estudios Hidrográficos
CALIDAD MEDIO RECEPTOR
TRATAMIENTO DE FANGOS
ELIMINACIÓN MATERIA ORGÁNICA
ELIMINACIÓN NUTRIENTES
MODELO DE GESTIÓN
ARU > 2 000 h-e
CALIDAD REUTILIZACIÓN
CALIDAD REQUERIDA DISPOSICIÓN
GESTIÓN Y VALORIZACIÓN
FANGOS

## Slide 7
Aspectos relevantes en marco actual
Centro de Estudios Hidrográficos
CALIDAD MEDIO RECEPTOR
TRATAMIENTO FANGOS +
ELIMINACIÓN MATERIA ORGÁNICA
ELIMINACIÓN NUTRIENTES +
MODELO DE GESTIÓN +
ARU > 1 000 h-e
CALIDAD Y GESTIÓN REUTILIZACIÓN
CALIDAD REQUERIDA Y BALANCES
GESTIÓN PLUVIALES
GESTIÓN Y VALORIZACIÓN
FANGOS
ELIMINACIÓN
MC
NEUTRALIDAD ENERGÉTICA
RECUPERACIÓN FÓSFORO
GEI
MICROPLÁSTICOS

## Slide 8
3.
Medidas más relevantes

## Slide 9
Centro de Estudios Hidrográficos
  Rango poblacional: 1 000 – 10 000 h-e
  Abanico de tecnologías muy amplio (sobre todo ≤ 2 000 h-e)
  Elección y éxito depende de muchos factores, pero el factor clave es el tipo de gestión
  Estudio costes D. TARU 5 tecnologías:
    Lagunas estabilización (LAG)
    Humedales subsuperficiales (HUM)
    Lechos bacterianos (LB)
    Contactores biológicos rotativos (CBR)
    Aireación prolongada (AP)
    % ocurrencia considerados
1. Pequeñas poblaciones

## Slide 10
2. Gestión de pluviales
Centro de Estudios Hidrográficos
  Minimización de entrada de pluviales en sistemas unitarios:
    SUDS y Sistemas separativos
    Pretratamientos y tratamientos de pluviales
  Minimizar contaminación en lluvias:
    Limpieza de calles y de colectores
  Regulación incremento de Q de agua residual en lluvias:
    Almacenamiento en colectores y tanques de tormenta
  Tratamiento de incremento de Q y carga en lluvias:
    Pretratamientos en desbordamientos
    Tanques de tormenta decantadores en línea
    Pretratamientos y tratamientos primarios físico químicos
    Adaptación de procesos biológicos

## Slide 11
3. Eliminación nutrientes
Centro de Estudios Hidrográficos
  Sin reforma integral:
    Tratamiento de retornos (TR)
    Dosificación de materia orgánica
    Coprecipitación de fósforo (CoP)
    Filtración en cola
  Con reforma integral:
    Inclusión de eliminación de P biológico
    Cambio de procesos tradicionales de FA/AP a configuraciones avanzadas con post-desnitrificación y dosificación materia orgánica
Proceso Bardenpho
  N - Scrubbing
  N - NP-AMX
  P - Precipitación química
  P - Valorización de estruvita

## Slide 12
3. Eliminación nutrientes
Centro de Estudios Hidrográficos
Actual
10 000 h-e
3 000 000 h-e
APN + CoP
30 000 h-e
Objetivo
FAN + CoP
FANP
10 000 h-e
60 000 h-e
3 000 000 h-e
10N/0,7P
8N/0,5P
Gest. colectiva: FAN/LBN + CoP
Gest. individual: APN + CoP
FANP + CoP + TR
FANP Post-DN + CoP + TR
150 000 h-e

## Slide 13
4. Neutralidad energética
Centro de Estudios Hidrográficos
  Mejora de eficiencia energética
  Incremento-optimización de producción de biogás
    Digestión anaerobia (Dig Ana)
    Hidrólisis del fango (Hid)
    Codigestión
  Valorización eficiente del biogás generado
    Cogeneración (Cogen)
    Upgrading + inyección a red / aprovechamiento in situ (Upg)
  Reforma integral a procesos con menor consumo energético:
    AP  FA con Dig Ana (↑ h-e)
    AP  Otros procesos con Dig Ana en EDAR externa (↓ h-e)
  Producción energía con EERR externas a EDAR

## Slide 14
4. Neutralidad energética
Centro de Estudios Hidrográficos
Actual
10 000 h-e
3 000 000 h-e
AP
30 000 h-e
Objetivo
FA + Dig Ana + Cogen
FA + Dig Ana + Caldera
10 000 h-e
60 000 h-e
3 000 000 h-e
Gest. colectiva: FA/LB + Dig AnaEXT
Gest. individual: AP
FA + (Hid) + Dig Ana + Cogen
FA + (Hid) + Dig Ana + Upg

## Slide 15
Centro de Estudios Hidrográficos
5. Valorización fósforo
  Aplicación directa del lodo en agricultura (AD)
  Estruvita como fertilizante en forma de lodo (EstL)
  Estruvita como fertilizante granulado (EstG)

## Slide 16
6. Tratamiento cuaternario
Centro de Estudios Hidrográficos
  Procesos intensivos afianzados:
    Oxidación avanzada
    Carbón activo
    Membranas (MBR o filtración independiente del secundario)
  Otros procesos
    Extensivos:
      Lagunas de maduración
      Humedales
    Emergentes:
      Procesos fotoquímicos con radiación solar
      Oxidación avanzada fotoasistida con UV
      Biofiltros electroactivos

## Slide 17
Centro de Estudios Hidrográficos
  Mayores requerimientos (Rgto reutilización). A resolver mediante:
    Tratamiento más exigente
    Barreras
  D. TARU no exige eliminación de nutrientes cuando hay reutilización
7. Reutilización

## Slide 18
  Motivación tradicional de la gestión colectiva:
    Economía de escala
    Solidaridad tarifaria: factible tratamiento de pequeños núcleos
  Motivación adicional actual: Neutralidad energética
    Transporte del lodo sin digerir
    a EDAR de mayor tamaño
    ↑ producción biogás
    ↓ consumo eléctrico (no AP)
    Factor relevante: distancia entre
    EDAR satélite y receptora
Centro de Estudios Hidrográficos
8. Modelo de gestión
Resultados provisionales

## Slide 19
4.
Reflexiones destacables

## Slide 20
Centro de Estudios Hidrográficos
Reflexiones destacables
Neutralidad energética y pequeñas poblaciones: gestión colectiva
Neutralidad energética: ↓ AP y ↑ digestión anaerobia
Eliminación nutrientes: post-desnitrificación, eliminación biológica P, filtración en cola (también por cuaternarios y reuso) y tratamiento retornos
Pluviales:
  Redes separativas y SUDS
  Incremento de capacidad tratamiento en EDAR
Necesidades de desarrollo:
  Cuaternarios
  Soluciones intensivas alternativas a AP en poblaciones medianas
Recomendaciones sectoriales soluciones tecnológicas: Estudios costes DTARU

## Slide 21
Localización
Centro de Estudios Hidrográficos
Paseo Bajo Virgen del Puerto, 3
28005 Madrid
Contacto
Carlos López Monllor
Email y website
carlos.lopez@cedex.ces
www.cedex.es
Centro de Estudios Hidrográficos
Muchas gracias